СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №_______от __________________

между ___________________ и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар		                                             	                        «___» _________ 2015г.

Наименование поставляемого товара: Топливо дизельное Л-02-62, Вид 1

| Адреса поставки | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу с учетом НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Краснодар, ЖК Казанский | л | 200 000 |  |

- Условия поставки Товара: отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в период с марта 2015г.- октябрь 2015 г.. Доставка Товара производится на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 7 до 10тн (в связи с небольшими объемами резервуаров на котельной) в течение 2 (двух) календарных дней с момента отправки Поставщиком заявки.

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

До момента слива топлива Поставщик (представитель поставщика) обязан предъявить

св-во о тарировке транспортного средства.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

- Порядок расчёта: оплата по настоящему договору производится  на  основании оригинала счета Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения Товара.

- Общая сумма настоящего договора составляет  - ____________ рублей (__________________00 копеек), в т.ч. НДС (18%).

- Поставляемая продукция должна соответствовать

Поставляемая продукция должна соответствовать:

Топлива дизельное Л-02-62, вид 1

Фракционный состав:

50% перегоняется при температуре  280ºС

95% перегоняется при температуре  360ºС

Вязкость кинематическая при 20ºС  3,0-8,00мм/с²

Температура застывания: -10 ºС

Температура помутнения  -3 ºС

Массовая доля серы   1,5-0,2%

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01%

Сероводород – отсутствует

Испытание на медной пластинке – выдерживает

Содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствуют

Концентрация фактических смол, мг на 100 см³ топлива, не более 40

Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более 5

Зольность не более  0,01%

Коксуемость 10%-ного остатка – 0,20%

Коэффициент фильтруемости, не более 3

Содержание механических примесей – отсутствуют

Содержание воды – отсутствуют

Плотность при 20 °С, кг/м³, не более 860

Предельная температура фильтруемости, °С, не выше - минус 5

| ПОСТАВЩИК: _____________________/ ____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству _____________________/Хайров Р.З./ |
| --- | --- |