Приложение №1 к договору на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ №_________________

от «___»________20__г.

СОГЛАСОВАНО:                                                                             УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала                                                              Технический директор

АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»                                           АО «АТЭК»

____________________А.А. Палатов                                              __________________В.А. Харченко

«___»____________2018 г.                                                               «___»____________2018 г.

Техническое задание № __ТС-15/20-26/01-2200/25____

на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту: «Тепловая сеть к комплексу многоэтажных многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями по ул. им. 40-летия Победы, 178 в Прикубанском округе г. Краснодара»

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основание для проектирования | Задание на создание технической возможности подключения объекта № ИП-01/1024-04-179 |
| 1.2 | Место расположения объекта | г.Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 178. |
| 1.3 | Вид строительства Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт / | новое строительство |
| 1.4 | Дата подключения объекта | май 2018г. |
| 1.5 | Стадийность проектирования Проектная/рабочая документация | рабочая документация, сметная документация |
| 1.6 | Источник финансирования |  |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства | 1-я очередь – ноябрь 2017г. 2-я очередь – 2018г. |
| 1.8 | Заказчик | Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| 1.9 | Генеральный проектировщик |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | 1. Источник теплоснабжения: котельная по ул. Восточно-Кругликовская, 55/4. 2. Характеристика подключаемого потребителя «Комплекс многоэтажных многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями по ул. им. 40-летия Победы, 178»: а) Тепловая нагрузка: 1-я очередь - отопление: 1,561 Гкал/ч - горячее водоснабжение: 1,013 Гкал/ч 2-я очередь - отопление: 2,277 Гкал/ч - горячее водоснабжение: 1,362 Гкал/ч б) Схема присоединения к тепловым сетям – независимая. 3. Температурный график работы тепловой сети: 130/70 градС со срезкой на 70 градС. 4. Точка подключения тепловой сети: на участке тепловой сети 2Ду=300, проходящей по ул.40 лет Победы в сторону ж/домов по ул.40 лет Победы, 129-133, до точки подключения потребителя. 5. - Давление в Т1 при подключении, Р = _0,6_ МПа; - Давление в Т2 при подключении, Р = _0,5_ МПа; 6. Точка подключения потребителя: граница земельного участка потребителя. |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | Способ прокладки: выбрать при проектировании; Протяженность тепловых сетей определить проектом; Материал проектируемой трубы: сталь; Проектируемая запорная арматура: краны шаровые; Материал изоляции трубы: пенополиуретан; Наличие системы ОДК: да; Прочие требования: диаметры трубопроводов принять исходя из величины теплопотребления подключаемого потребителя. |
| 2.3 | Состав работ подрядчика | 1. Разработать, утвердить у заказчика техническое задание и выполнить необходимые инженерные изыскания, в том числе: - инженерно-геодезические, - инженерно-геологические (при необходимости); 2. Провести обследование участка территории строительства на предмет обнаружения препятствий для производства работ с составлением соответствующих актов и заключений; 3. Разработать рабочую документацию; 4. Разработать сметную документацию; 5. Выполнить строительно-монтажные работы с оформлением исполнительной документации и проведением технического освидетельствования; 6. Получить разрешение органа Ростехнадзора на проведение пуско-наладочных работ. |
| 2.4 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Соответствие техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. |
| 2.5 | Согласование документации | Документацию при необходимости согласовать: - в департаменте архитектуры и градостроительства г.Краснодара, - с заинтересованными городскими организациями, - с собственниками земельных участков, - с заказчиком. |
| 2.6 | Сейсмичность участка | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 2.7 | Проектирование выполняется в соответствии с требованиями | Качество проектной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. |
| 3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Особые условия | Основные решения, принимаемые в процессе проектирования (технологические схемы, трассировка, способ прокладки, выбор технологического оборудования) предварительно согласовать с Заказчиком. |
| 3.2 | Требования к передаваемой документации | Согласованную в установленном порядке рабочую документацию предоставить на бумажном носителе в 6-и экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (текстовая часть в форматах doc и (или) xls, графическая часть в формате dwg и pdf. |
| 3.3 | Отчеты по результатам инженерных изысканий | Отчеты инженерных изысканий передаются заказчику в 2-х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде. |
| 3.4 | Техническое сопровождение | Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 3.5 | Передача третьим лицам | Проектная организация не вправе передавать проектную, рабочую документацию третьим лицам. |
| 3.6 | Сопроводительная документация к техническому заданию | -копия Задание на создание технической возможности подключения объекта № ИП-01/1024-04-179 |

|  | Заказчик: АО «АТЭК» Генеральный директор _______________________/Н.И. Алимов/ | Подрядчик: _______________________________________ _______________________________________ __________________ /___________________/ |  |
| --- | --- | --- | --- |