Приложение №1 к договору на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ №_________________

от «___»________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:

«Установка бака-аккумулятора горячей воды в котельной по ул. Цедрика, 60 в

г. Новороссийске»

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основание для проектирования | Задание на проектирование |
| 1.2 | Место расположения объекта | г. Новороссийск, котельная по ул. Цедрика, 60 |
| 1.3 | Вид строительства Строительство / Реконструкция / Тех.перевооружение / Кап. ремонт / | Реконструкция |
| 1.4 | Дата ввода объекта в эксплуатацию | 30.04.2018 г. |
| 1.5 | Стадийность проектирования Проектная/рабочая документация | Рабочая документация, сметная документация |
| 1.6 | Планируемые затраты, статья расхода | План расходов по капитальному вложению |
| 1.7 | Заказчик | Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |
| 1.8 | Генеральный проектировщик | - |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Требования к подрядчику | Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов. Отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |
| 2.2 | Согласование рабочей и сметной документации | Подрядчик проводит: -согласование рабочей и сметной документации; -корректировку рабочей и сметной документации по замечаниям Заказчика, за свой счет без взимания платы. Оплата за согласование рабочей и сметной документации включается в сводно-сметный расчет выполненных работ |
| 2.3 | Технические показатели, состав и объем работ | 1.Запроектировать бак-аккумулятор горячей воды, объемом: 100 м3 2.Устройство основания: бетонное; 3. Выполнение СМР по установке бака-аккумулятора. |
| 2.4 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Соответствие технических регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам |
| 2.5 | Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий | При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет |
| 2.6 | Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок. | Обследование существующих здания, оборудования и материалов и выполнение необходимых обмерочных работ |
| 2.7 | Требования к составу и содержанию проектной документации | Проектная документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008г. № 84 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на моментпроектирования), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Задания на проектирование |
| 2.8 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ТЕР-2001 Краснодарского края с переводом в текущие цены и на основании исходных данных. Исходные данные и стоимость по прайс-листам согласовать с заказчиком. |
| 2.9 | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование |
| 2.10 | Проектирование выполняется в соответствии с требованиями | Качество проектно-сметной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. |
| 3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Особые условия | Основные решения, принимаемые в процессе проектирования (технологические схемы, трассировки, способ прокладки, выбор технологического оборудования) предварительно согласовать с Заказчиком |
| 3.2 | Требования к передаваемой документации | Согласованную и утвержденную в установленном порядке предоставить проектную и сметную документауию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и рабочаю документацию в 4-х экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (текстовая часть в doc и (или) xls, графическая часть в формате dwg и (или) pdf. Формат сметной части gsf предварительно согласовать с заказчиком |
| 3.3 | Техническое сопровождение | Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 3.4 | Передача третьим лицам | Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам. |
| 3.5 | Условия оплаты | Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней. |

| Заказчик: АО «АТЭК» Генеральный директор _______________________/Н.И. Алимов/ | Подрядчик: _______________________________________ _______________________________________ __________________ /___________________/ |
| --- | --- |