СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №_______от __________________

между ___________________ и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар		                                             	                        «___» _________ 201_г.

Наименование поставляемого товара: Топливо печное ПТ-СПК ТУ 26564579-05 вид 1

| Адреса поставки | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу с учетом НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Краснодар, 2-ое отд., ул.Тепличная 19 | л | 126506,10 |  |

- Условия поставки Товара: отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в период с октября 2015г.- апрель 2016 г.. Доставка Товара производится на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 7 до 10тн (в связи с небольшими объемами резервуаров на котельной) в течение 2 (двух) календарных дней с момента отправки Поставщиком заявки.

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

До момента слива топлива Поставщик (представитель поставщика) обязан предъявить

св-во о тарировке транспортного средства.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

- Порядок расчёта: оплата по настоящему договору производится  на  основании оригинала счета Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения Товара.

- Общая сумма настоящего договора составляет  - ____________ рублей (__________________00 копеек), в т.ч. НДС (18%).

- Поставляемая продукция должна соответствовать

Топлива печное ПТ-СПК ТУ 26564579-05 вид 1

Фракционный состав:

10% перегоняется при температуре  160ºС

90% перегоняется при температуре  360ºС

Вязкость кинематическая при 20ºС  8,00мм/с²

Температура застывания: -25 ºС (с 15 октября по 15 апреля)

Массовая доля серы   0,5%

Сероводород – отсутствует

Испытание на медной пластинке – выдерживает

Содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствуют

Кислотность - 4,00мг КОН на 100см³ топлива

Зольность – 0,02%

Коксуемость 10%-ного остатка – 0,35%

Массовая доля механических примесей – отсутствуют

Плотность при 20ºС   865кг/м³

Низшая теплота сгорания – 10052 ккал/кг

| ПОСТАВЩИК: _____________________/ ____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству ОАО «АТЭК» _____________________/Хайров Р.З./ |
| --- | --- |