СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № _______________ от «_____»____________ 20___г.

между __________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                                                                                                                                                   «__» ________20__ г.

| № п/п | Наименование Товара | Наименование, описание и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена за ед., руб. с НДС | Итого сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каналопромывочная установка высокого давления для прочистки труб под монтаж на базе ПРЕУС Б1590КРг или аналог | Рабочее давление номинальное ¦ максимальное 150 ¦ 200 бар Поток воды 90 л/мин Насос высокого давления Тип насоса - кривошипно-шатунный ¦ Материал головки насоса - латунь ¦ Количество плунжеров - 3 ¦ Материал плунжеров - керамика ¦ Скорость вращения вала - 1450 об/мин Двигатель Briggs & Stratton (Япония) ¦ Мощность - 35 л.с. ¦ Тип - 4-х тактный ¦ 2-х цилиндровый ¦ V-образный ¦ Электростартер ¦ Охлаждение - воздушное принудительное ¦ Защита по низкому уровню масла ¦ Передача крутящего момента - ременная ¦ Счетчик моточасов - наличие Обороты двигателя ¦ Насоса 3600 об/мин ¦ 1450 об/мин Топливный бак 20 л Допустимая температура воды ¦ Давление на входе мин/макс Не более 550 ¦ 1,5 бар / 6 бар Барабан для рукава высокого давления Материал - сталь ¦ Покрытие - порошковая эмаль ¦ Емкость - 100 м ¦ Привод - гидравлический ¦ Исполнение - поворотный ¦ Максимальное давление - 400 бар ¦ Роликовая направляющая для шланга Рукав высокого давления Ø прохода 16 мм ¦ Длина 90 м ¦ Соединение 3/4" Манометр Нержавеющая сталь ¦ 0-250 бар Регулировка давления Наличие ¦ Бесступенчатая Фильтр 50 Мкн ¦ 100 л/мин Система By-Pass Наличие Трех ходовой кран Наличие Выхлопная система Вывод выхлопа в пол ТС Бак для воды Объем - 1,0 м3 ¦ Исполнение - рама ¦ Сигнализация по низкому уровню воды ¦ Поплавковый клапан защиты от перелива ¦ Заправочный рукав для заполнения с выходом под пожарный гидрант ¦ Габариты - Ш 1300 В 1600 Г 700 мм или Еврокуб Габариты ¦ Объем ¦ Масса (установка) Ш 1300 x В 1100 x Г 1100 мм ¦ 1,57 м3 ¦ 295 кг | Шт. | 1 |  |  |

1. Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится силами и за счет Поставщика в течение 20 календарных дней с момента заключения договора. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательно наличие на Товар оригинала паспорта (сертификата) качества производителя, либо заверенной установленным образом копии паспорта (сертификата) качества производителя. Качество и технические характеристики Товара должны соответствовать техническому заданию на закупку Товара (приложение к закупочной документации).

2. Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.

3. Гарантийный срок: гарантийный срок на Товар начинает исчисляться с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной (товарно-транспортной) накладной. Гарантийный срок на Товар указывается в паспорте (сертификате) качества производителя на Товар.

4. Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго »

5. Порядок расчёта: Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________________руб. (______________________________), в том числе НДС (____%).

6. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: Счет-фактуру; ТН (ТТН); Счет на оплату, документы, подтверждающие качество Товара (паспорт (сертификат) качества).

| ПОСТАВЩИК: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________ _____________________/_______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ АО «АТЭК» Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 231001001 р/с 40702810203300002753 Филиал Банка ВТБ (ПАО), БИК 046015999 к/с 30101810300000000999 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/с 40821810903302000015 Филиал Банка ВТБ (ПАО), БИК 046015999 к/с 30101810300000000999 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)2991010 Генеральный директор ________________________ В.А. Василенко |
| --- | --- |