ДОГОВОР №______________

строительного подряда

г. Краснодар							"____" _______________ 2015г.

Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по строительству Хайрова Руслана Зиряковича, действующего на основании, и Доверенности №100 от  04 июня 2015 г., действующего на основании  ______________________ с одной стороны, и

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика выполнить проектные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы по установке  узлов учета тепловой энергии для нужд ОАО «АТЭК», а также выполнить иные работы, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Подрядчиком работ.

1.2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору и перечень объектов, на которых выполняются вышеперечисленные работы, установлен в технической документации (состав технической документации: «Перечень оборудования, номенклатура работ, материалы и спецификация узлов учета согласно Техническому заданию» (Приложение                  № 1), Перечень объектов (Приложение № 2), Техническое задание (Приложение № 3). Указанные документы  являются неотъемлемой  частью настоящего договора).

1.3. Право Подрядчика осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается соответствующими документами:______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи  техническую документацию, общий журнал работ.

2.1.2. В соответствии с заданием на проектирование  разработать  проектную  документацию узлов учета тепловой энергии по каждому объекту Заказчика, указанному в Приложении № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, предварительно проведя предпроектное обследование данных объектов. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

2.1.3. Согласовать готовую проектную  документацию с Заказчиком.

2.1.4. По окончании выполнения проектных работ передать Заказчику готовую проектную документацию на бумажном носителе и в электронном виде вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.5. Приступить к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Журнал производства строительно-монтажных работ». Ведение «Журнала производства строительно-монтажных работ» обязательно.

2.1.6. Выполнить все проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объектам и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.7. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.8. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

2.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.10. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.11. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

2.1.12. Вывезти, в 2-х дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. В течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора выдать Подрядчику по акту приема-передачи документации утвержденную техническую документацию, общий журнал работ, обеспечить доступ к объекту работ и создать необходимые условия для производства работ. Заказчик также обязуется передать Подрядчику задание на проектирование, иные исходные данные для выполнения проектных работ. Заказчик вправе уточнять и корректировать желаемые результаты работ по проектированию до их приемки, в том числе в случае существенного изменения ситуации.

2.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.3. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. В течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленные Подрядчиком с сопроводительным письмом Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 или в тот же срок направить Подрядчику обоснованный отказ в подписании.

2.3.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения объекта материалами и оборудованием в соответствии с технической документацией.

3.2. По согласованию сторон Заказчик может предоставить материалы и оборудование для производства работ по настоящему договору. При этом договорная стоимость уменьшится на стоимость предоставленных для производства работ по данному договору материалов и оборудования.

3.3. Все предоставляемые сторонами материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны и другие документы, удостоверяющие их качество и должны соответствовать технической документации. По запросу Заказчика Подрядчик в трехдневный срок обязуется передать Заказчику вышеперечисленные документы.

3.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начальный срок производства работ по настоящему договору –  со дня подписания договора. Конечный срок производства работ – __________________________г.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _________________________________ руб. в том числе НДС 18% _________________ руб. Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в настоящем пункте.

5.2. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком поэтапно: после выполнения части работ, Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) вместе с сопроводительным письмом. Заказчик обязуется оплатить выполненный объем работ не позднее _____________________________________ дней с момента подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

5.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

5.4. Заказчик вправе производить авансовые платежи при исполнении настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на объекте в соответствии с технической документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

6.2. Для осуществления технического надзора и контроля выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов проектной документации. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.3. В течение 5 (пяти) дней после фактического завершения работ (этапа работ) представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ.

6.4. Если в процессе приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков, с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены.

6.5. После устранения замечаний, указанных в Акте выявленных недостатков Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 дней.

6.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору.

6.7. Окончательная приемка работ производится по фактически выполненным объемам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. Кроме того, Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. При повреждении Подрядчиком подземных коммуникаций во время выполнения работ по настоящему договору, восстановительные работы производятся за счет Подрядчика.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами, технической документацией.

8.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы  по каждому объекту в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по объектам (объекту). В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ и надлежащую работу установленного оборудования.

8.3. В случае выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям действующих норм и правил, согласованной технической документации до истечения гарантийного срока, указанного в п.8.2 настоящего Договора, составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в 5-ти дневный срок обязуется подписать вышеуказанный акт, либо направить Заказчику мотивированный отказ от его подписания. В случае, если направленный акт не подписан Подрядчиком в течение указанного срока, основанием для устранения недостатков является односторонний акт, составленный и подписанный Заказчиком.  Недостатки, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока после приемки работ подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента составления акта (двухстороннего или одностороннего), если актом не установлен иной срок устранения недостатков. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить недостатки своими силами. При отказе Подрядчика от устранения недостатков либо при несвоевременном их устранении Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика штраф в размере 5 % от суммы договора. Штраф уплачивается Подрядчиком независимо от компенсации Заказчику затрат на самостоятельное устранение обнаруженных недостатков.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по письменному соглашению сторон;

- в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.5. Перечень приложений к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью:

____________________________________________________________________________________

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» ОАО «АТЭК» Юридический адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120 Почтовый адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» Юридический и фактический адрес: 350058, РФ г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Заказчик _____________/Хайров Р.З. | Подрядчик: ______________/_________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору строительного подряда №_____________ от "___"__________2015г.

| № п/п | Теплоснабжение | Количество адресов, шт. | Цена за 1 узел учета с НДС 18%, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система ЦО и ГВС | 123 | 400 000 | 49 200 000 |
| 2. | Система ГВС | 59 | 240 000 | 14 160 000 |
| 3. | Система ЦО | 131 | 230 000 | 30 130 000 |
| Итого | 314 | Итого | 93 490 000 |

Итого: 314 адресов на сумму 93 490 000 (девяносто три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Заказчик: Подрядчик:

ОАО "АТЭК"

____________/_______________ ____________/_______________

Приложение № 2 к договору строительного подряда №___________ от "___"__________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: ОАО «АТЭК».

2. Цель работ:  Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении обеспечения учёта тепловой энергии в многоквартирных домах, теплоснабжающей организацией в отношении которых является ОАО «АТЭК».

4. Объект: Многоквартирные дома согласно приложению №1 к Техническому заданию - «Перечень и основные технические показатели объектов для установки узлов учета горячей воды».

5. Объём работ: Участник запроса котировок обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие виды работ:

- провести предпроектное обследование на объектах Заказчика;

- разработать проекты узлов учета по каждому объекту Заказчика;

- согласовать разработанные в соответствие с настоящим Договором проекты узлов учета с Заказчиком в лице ресурсоснабжающей организации;

-выполнить строительно-монтажные работы;

- сдать результаты выполненных работ Заказчику

6. Требования к Участнику запроса котировок: Наличие у организации, допуска  СРО на проектирование и строительно монтажные работы.

7. Основные технические требования к оборудованию: Приборы и оборудование, входящее в Техническое решение должны быть заводского изготовления иметь соответствующие, серийные номера для однозначной привязки и идентификации при привязке к адресам установки, а также соответствовать следующим техническим  требованиям.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОСЧЁТЧИКАМ

Требования к оборудованию коммерческого узла учёта тепловой энергии:

1.1  Тепловычислитель, преобразователи расхода, температуры и давления должны быть включены в государственный реестр СИ и иметь свидетельства о регистрации.

1.2 Теплосчетчик должен соответствовать «Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя : от 18.11.2013»

| Величина | Диапазон | Пределы допускаемой погрешности, не хуже |
| --- | --- | --- |
| Количество теплоты, ГДж (Гкал, MWh) | 0 - 107 | класс С по ГОСТ Р 51649 |
| Масса, т | 0 - 108 | ± 1,0; ±2,0* % |
| Объём, м3 | 0 - 108 | ± 1,0; ±2,0* % |
| Температура измеряемой среды, оС | 0 - 160 | ± (0,4+0,005t) |
| Разность температур, оС | Δtн** - 150 | ±[0,5+3(Δtн+1)/Δt] |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа (кг/см2) | 0 - 1,6 (0 - 16) | ± 2 % |
| Время, час | 0 - 49999 | ± 0,01 % |
| Температура окружающего воздуха, оС | +5 до +50 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 95%, при 35 оС |
| Установленная наработка на оказ, ч | не менее – 50000 |
| Средний срок службы | не менее 12 лет |

* определяется погрешностью расходомеров;

** определяется минимальным значением разности температур измеряемой комплектом

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯМ

Требования к оборудованию коммерческого узла учёта тепловой энергии:

2.1  Тепловычислитель, преобразователи расхода, температуры и давления должны быть включены в государственный реестр СИ и иметь свидетельства о регистрации.

2.2 Теплосчетчик должен соответствовать «Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя : от 18.11.2013»

2.3. Тепловычислитель должен иметь параметры:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Сбор и перенос данных | просмотр данных на дисплее с подсветкой и дистанционное считывание данных |
| Прибор должен иметь возможность обеспечивать передачу показаний: | По интерфейсам: RS232, Ethernet и USB (Device), а так же иметь возможность снятия архивов на SD-карту |
| Архивы: часовые суточные итоговые месячные | не менее 1440 часов не менее 180 суток не менее 180 суток не менее 36 месяцев |
| Степень защиты от пыли и воды | не ниже IP54 |
| Средний срок службы | не менее 12 лет. |
| Наработка на отказ | не менее 75000 ч. |
| Межповерочный интервал | не менее 4-х лет. |
| Гарантийный срок | не менее 4-х лет. |
| Комплектация | Вычислитель с сетевым блоком питания |
| Фиксация и учет времени действия следующих нештатных ситуаций: | - Расходы ниже минимального или выше максимального предела расходомера; - выход среднечасового значения разности температур за установленную минимальную разность температур; - контроль выхода из строя датчиков температуры; - отсутствие питания и функциональный отказ расходомера |
| Защита от несанкционированного доступа должна включать: | -блокирование изменения настроечных параметров без снятия пломб; -контроль неизменности программного обеспечения и настроечных параметров - иметь нестираемый архив событий для выявления факта несанкционированного доступа -возможность скачивания архива событий в любой момент времени. |
| Требования к резервному питанию прибора: | иметь встроенный резервный источник питания для поддержания работоспособности в случае отключения внешнего сетевого питания |

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ РАСХОДА

3.1.Предпологаемый диаметр от 32 мм  до 50 мм

3.2.   Первичные преобразователи расхода ГВС (Расходомеры) должны иметь    параметры:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон измерения температуры исходной воды: | от 0 до +150 °С |
| Давление избыточное | 1,6 МПа. |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (Код IP) | не ниже IP65 |
| Средний срок службы | не менее 12 лет |
| Средняя наработка на отказ | не менее 80000 часов |
| Динамический диапазон преобразователя расхода | не хуже 1:450 |
| Межповерочный интервал | не менее 4 лет |
| Материал канала | Нержавеющая сталь |
| Принцип работы | Электромагнитный |
| Корпус электронного блока: | должен быть разделен на два полностью изолированных отсека: -отсек подключения; -отсек электроники. |
| Потребляемая мощность | не более 6 Вт. |
| Пределы допускаемых относительных погрешностей при преобразовании объема и объемного расхода в выходной электрический сигнал | от Qt1 до Qmax ±1%; от Qt2 до Qt1 ±2%; |
| Длина прямолинейного участка трубопровода до преобразователя | Не более 2 Ду |
| Длина прямолинейного участка трубопровода после преобразователя | Не более 2 Ду |
| Гарантийный срок | не менее 4-х лет. |
| Наличие индикации параметров на расходомере | - В приборе обязательно наличие показывающего экрана с подсветкой для оперативного контроля за параметрами расхода и настроечными параметрами. - Вывод на индикацию следующих параметров: текущий расход; время наработки; время наработки с ошибкой; текущее время; накопленные объемы в прямом и обратном потоках; наличие нештатных ситуаций (в том числе загрязнение электродов и отсутствие воды в трубопроводе); режимы работы выходов; вес импульса; серийный номер; калибровочные коэффициенты; контрольная сумма версии ПО; |
| Защита от несанкционированного доступа должна обеспечивать: | Индикация параметров: настройки и диагностики, включая вес импульса, калибровочные коэффициенты (соответствующие паспорту прибора), номер версии и контрольной суммы ПО, соответствующей описанию типа прибора; ведение нестираемого архива событий; отсутствие доступа к плате электроники после опломбирования госповерителем. |
| Количество числоимпульсных выходов | Не менее 2-х |

3.3. Первичные преобразователи расхода ЦО (Расходомеры) должны иметь параметры:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон измерения температуры исходной воды: | от 0 до +150 °С |
| Давление избыточное | 1,6 МПа. |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (Код IP) | не ниже IP65 |
| Средний срок службы | не менее 12 лет |
| Средняя наработка на отказ | не менее 80000 часов |
| Динамический диапазон преобразователя расхода | не хуже 1:150 |
| Межповерочный интервал | не менее 4 лет |
| Материал канала | Нержавеющая сталь |
| Принцип работы | Электромагнитный |
| Корпус электронного блока: | должен быть разделен на два полностью изолированных отсека: -отсек подключения; -отсек электроники. |
| Потребляемая мощность | не более 6 Вт. |
| Пределы допускаемых относительных погрешностей при преобразовании объема и объемного расхода в выходной электрический сигнал | от Qt1 до Qmax ±1%; от Qt2 до Qt1 ±2%; |
| Длина прямолинейного участка трубопровода до преобразователя | Не более 2 Ду |
| Длина прямолинейного участка трубопровода после преобразователя | Не более 2 Ду |
| Гарантийный срок | не менее 4-х лет. |
| Наличие индикации параметров на расходомере | - В приборе обязательно наличие показывающего экрана с подсветкой для оперативного контроля за параметрами расхода и настроечными параметрами. - Вывод на индикацию следующих параметров: текущий расход; время наработки; время наработки с ошибкой; текущее время; накопленные объемы в прямом и обратном потоках; наличие нештатных ситуаций (в том числе загрязнение электродов и отсутствие воды в трубопроводе); режимы работы выходов; вес импульса; серийный номер; калибровочные коэффициенты; контрольная сумма версии ПО; |
| Защита от несанкционированного доступа должна обеспечивать: | Индикация параметров: настройки и диагностики, включая вес импульса, калибровочные коэффициенты (соответствующие паспорту прибора), номер версии и контрольной суммы ПО, соответствующей описанию типа прибора; ведение нестираемого архива событий; отсутствие доступа к плате электроники после опломбирования госповерителем. |
| Количество числоимпульсных выходов | Не менее 2-х |

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ

·	диапазон измерения температуры – от 0 до +160 °С;

·	диапазон измерения разности температур – от 3 до 150 °С;

·	номинальное значение, Rо, Ом - 500П (Pt 500); 100П (Pt 100);

·	классы допуска одиночных термопреобразователей - А

·	класс согласованной пары термопреобразователей - 1

·	схема подключения - 4-х проводная

·	максимальное рабочее давление защитной гильзы – 2,5 МПа;

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ДАВЛЕНИЯ

·	верхние пределы измерения - 0,6; 1,0; 1,6 МПа;

·	выходной сигнал – 4  20 мА;

·	рабочая температура среды - от 0 до +80 °C;

·	класс точности – 0,5; 1,0%

·	Напряжение питания постоянного тока – 9,2  42 В

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Устройство передачи данных должно обеспечивать передачу данных по различным последовательным интерфейсам (RS232/485/422).

Устройство передачи данных должно содержать в своём составе не менее одного консольного порта RS-232, последовательного порта с программируемыми режимами работы RS-232/422/485, цифрового входа.

Устройства передачи данных должны иметь следующие характеристики:

Параметры стыка RS-485/RS- 422/RS-232:

·	Информационная  скорость: 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 бод;

·	Настройка режима работы последовательного порта;

·	Передача данных GPRS

·	Наличие не менее восьми дискретных входов;

·	Работа в режиме ТCP-сервера параллельно с передачей аварийных сообщений на сервер в режиме TCP-клиента

·	Дистанционный контроль всех показателей качества сотовой связи

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ

Запорная арматура до и после узлов учета должна быть – стальная, шаровая.

·	тип присоединения – фланцевое, приварное;

·	максимальное рабочее давление, не менее Ру – 1,6 МПа

·	рабочая температура среды - от 0 до +80 °C

·	срок службы, не менее 10 лет

8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Проектная, сметная и исполнительная документация:

8.1. Проектные решения должны соответствовать требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» и нормативно-технической документации на приборы учета

8.2. Все принимаемые Участником запроса котировок технические  решения (включая типовые) подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком на стадии проектирования;

8.3.  Объём проектной, сметной и исполнительной документации должен соответствовать действующим нормам и правилам и быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и ввода объектов в эксплуатацию.

8.4. Требуемый объём проектной документации:

Пояснительная записка в объёме:

- адрес МКД и температурный график,

- тип системы теплоснабжения,

- тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, ГВС и расчетные расходы сетевой воды по   узлу учета,

- пределы измерения приборов по расходу теплоносителя и обоснование выбора вида и типоразмеров датчиков расхода,

- расчет гидравлических потерь на элементах узла учета,

- перечень данных по приборам с указанием методов съёма данных (с тепловычислителя, принтера, компьютера и т.п.),

- алгоритмы расчетов количества тепловой энергии на основании данных, снятых с приборов;

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

- принципиальная схема узла учёта с указанием мест установки датчиков расхода, давления и температуры и точек подключения всех систем теплоснабжения;

- схема электрических соединений (схема внешних  проводок);

- ведомость материалов и оборудования в пределах границ проектирования данного объекта;

- карта параметров программирования тепловычислителя;

- схема пломбировки датчиков температуры, первичных датчиков расхода и их фланцев в месте присоединения к трубопроводам.

8.5. Требуемый объём сметной и исполнительной документации:

- сметная документация должна быть выполнена в базисном уровне цен (в ценах 2001 года с изменениями, вносимыми на момент составления сметной документации) и текущем уровне цен (с учётом индексов изменения сметной стоимости, действующего на момент составления сметной документации);

- сметная и исполнительная документация должна быть разработана и передана в ОАО «АТЭК» на бумажном носителе в 2-х экземплярах каждого наименования;

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Тепломеханическая часть:

-исполнитель при реализации настоящего технического задания должен стремиться обеспечить следующий результат: «один многоквартирный жилой дом – один узел учёта горячей воды»;

-предусмотреть размещение узлов учёта горячей воды на вводах горячего водоснабжения в жилые дома (конкретные места размещения согласовать с Заказчиком

-в случае отсутствия возможности обеспечения результата «один многоквартирный жилой дом – один узел учёта горячей воды», предоставить обоснования отсутствия такой возможности.

9.2. Объемно-планировочные решения.

Компоновка оборудования должна обеспечить его безопасное и удобное обслуживание, соответствовать требованиям действующих норм и правил,  паспортам и инструкциям по эксплуатации оборудования.

9.3.Согласование и экспертиза ПСД.

Выполнить согласование ПСД у Заказчика в лице ресурсоснабжающей организации.

9.4. Этапы и сроки выполнения проектно-сметных работ.

Начало – не позднее 2 дней после подписания договора.

Окончание – через 20 рабочих дней со дня начала работ.

9.5. Приложения к настоящему техническому заданию.

Приложение №1: «Перечень и основные технические показатели объектов для установки узлов учёта горячей воды и тепловой энергии».

Заказчик: Подрядчик:

ОАО "АТЭК"

____________/_______________ ____________/_______________

Приложение № 3 к договору строительного подряда №_____________ от "___"__________2015г.

| Список МКД, подлежащих оснащению приборов учета тепловой энергии по ЦО и ГВС |
| --- |
| 1 | СЕЛЕЗНЕВА, 136 | ГВС ЦО |
| 2 | СЕЛЕЗНЕВА, 138 | ГВС ЦО |
| 3 | СЕЛЕЗНЕВА, 140 | ГВС ЦО |
| 4 | СЕЛЕЗНЕВА, 142 | ГВС ЦО |
| 5 | СЕЛЕЗНЕВА, 144 | ГВС ЦО |
| 6 | СЕЛЕЗНЕВА, 158 | ГВС ЦО |
| 7 | СЕЛЕЗНЕВА, 160 | ГВС ЦО |
| 8 | СЕЛЕЗНЕВА, 162 | ГВС ЦО |
| 9 | СЕЛЕЗНЕВА, 210 | ГВС ЦО |
| 10 | СЕЛЕЗНЕВА, 214 | ГВС ЦО |
| 11 | СЕЛЕЗНЕВА, 216 | ГВС ЦО |
| 12 | СЕЛЕЗНЕВА, 246 | ГВС ЦО |
| 13 | СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ, 16 | ГВС ЦО |
| 14 | СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ, 4 | ГВС ЦО |
| 15 | СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ, 4 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 16 | СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ, 54 | ГВС ЦО |
| 17 | СОРМОВСКАЯ, 9 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 18 | СОРМОВСКАЯ, 10 КОРП. 2 | ГВС ЦО |
| 19 | СОРМОВСКАЯ, 110 КОРП. 4 | ГВС ЦО |
| 20 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 115 | ГВС ЦО |
| 21 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 119 | ГВС ЦО |
| 22 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 121 | ГВС ЦО |
| 23 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 127 | ГВС ЦО |
| 24 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 129 | ГВС ЦО |
| 25 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 131 | ГВС ЦО |
| 26 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 133 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 27 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 135 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 28 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 151 | ГВС ЦО |
| 29 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 159 | ГВС ЦО |
| 30 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 163 | ГВС ЦО |
| 31 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167 | ГВС ЦО |
| 32 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 171 | ГВС ЦО |
| 33 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 173 | ГВС ЦО |
| 34 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 175 | ГВС ЦО |
| 35 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 177 | ГВС ЦО |
| 36 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 179 | ГВС ЦО |
| 37 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 179 КОРП. А | ГВС ЦО |
| 38 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 181 | ГВС ЦО |
| 39 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 183 | ГВС ЦО |
| 40 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 185 | ГВС ЦО |
| 41 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 187 | ГВС ЦО |
| 42 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 189 | ГВС ЦО |
| 43 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 201 | ГВС ЦО |
| 44 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 209 | ГВС ЦО |
| 45 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 213 | ГВС ЦО |
| 46 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 215 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 47 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 215 КОРП. 2 | ГВС ЦО |
| 48 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 217 КОРП. 2 | ГВС ЦО |
| 49 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 221 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 50 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 221 КОРП. 2 | ГВС ЦО |
| 51 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 222 | ГВС ЦО |
| 52 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 224 | ГВС ЦО |
| 53 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 226 | ГВС ЦО |
| 54 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 228 | ГВС ЦО |
| 55 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 230 | ГВС ЦО |
| 56 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 234 | ГВС ЦО |
| 57 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 246 | ГВС ЦО |
| 58 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 254 | ГВС ЦО |
| 59 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 268 | ГВС ЦО |
| 60 | СТАРОКУБАНСКАЯ, 117 | ГВС ЦО |
| 61 | СТАРОКУБАНСКАЯ, 125 | ГВС ЦО |
| 62 | СТАСОВА, 132 | ГВС ЦО |
| 63 | СТАСОВА, 142 | ГВС ЦО |
| 64 | СТАСОВА, 146 | ГВС ЦО |
| 65 | СТАСОВА, 148 | ГВС ЦО |
| 66 | СТАСОВА, 166 | ГВС ЦО |
| 67 | СТАСОВА, 168 | ГВС ЦО |
| 68 | СТАСОВА, 179 | ГВС ЦО |
| 69 | СТАСОВА, 181 | ГВС ЦО |
| 70 | СТАСОВА, 187 | ГВС ЦО |
| 71 | СТЕПНАЯ (ПОС. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ), 1 | ГВС ЦО |
| 72 | СТЕПНАЯ (ПОС. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ), 2 | ГВС ЦО |
| 73 | СТЕПНАЯ (ПОС. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ), 3 | ГВС ЦО |
| 74 | СТЕПНАЯ (ПОС. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ), 7 | ГВС ЦО |
| 75 | ТАГАНРОГСКАЯ, 4 | ГВС ЦО |
| 76 | ТАГАНРОГСКАЯ, 16 | ГВС ЦО |
| 77 | ТЕМРЮКСКАЯ, 68 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 78 | ТЕМРЮКСКАЯ, 69 | ГВС ЦО |
| 79 | ТЕМРЮКСКАЯ, 71 | ГВС ЦО |
| 80 | ТЕПЛИЧНАЯ, 56 | ГВС ЦО |
| 81 | ТЕПЛИЧНАЯ, 60 | ГВС ЦО |
| 82 | ТЕПЛИЧНАЯ, 62 | ГВС ЦО |
| 83 | ТИХОРЕЦКАЯ, 9 | ГВС ЦО |
| 84 | ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, 10 | ГВС ЦО |
| 85 | ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, 19 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 86 | ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, 21 | ГВС ЦО |
| 87 | ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, 23 | ГВС ЦО |
| 88 | ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, 24 | ГВС ЦО |
| 89 | ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, 38 | ГВС ЦО |
| 90 | ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, 44 | ГВС ЦО |
| 91 | ТУРГЕНЕВА, 112 | ГВС ЦО |
| 92 | ТУРГЕНЕВА, 122 | ГВС ЦО |
| 93 | ТУРГЕНЕВА, 126 | ГВС ЦО |
| 94 | ТУРГЕНЕВА, 170 | ГВС ЦО |
| 95 | ТУРГЕНЕВА, 172 | ГВС ЦО |
| 96 | ТУРГЕНЕВА, 189 | ГВС ЦО |
| 97 | ТУРГЕНЕВА, 191 | ГВС ЦО |
| 98 | ТУРГЕНЕВА, 213 | ГВС ЦО |
| 99 | ТЮЛЯЕВА, 1 | ГВС ЦО |
| 100 | ТЮЛЯЕВА, 16 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 101 | ТЮЛЯЕВА, 25 | ГВС ЦО |
| 102 | ТЮЛЯЕВА, 35 | ГВС ЦО |
| 103 | ТЮЛЯЕВА, 5 | ГВС ЦО |
| 104 | ТЮЛЯЕВА, 6 КОРП. 1 | ГВС ЦО |
| 105 | ТЮЛЯЕВА, 6 КОРП. 2 | ГВС ЦО |
| 106 | УРАЛЬСКАЯ, 17 | ГВС ЦО |
| 107 | УРАЛЬСКАЯ, 81А | ГВС ЦО |
| 108 | УРАЛЬСКАЯ, 81Б | ГВС ЦО |
| 109 | УРАЛЬСКАЯ, 111 | ГВС ЦО |
| 110 | УРАЛЬСКАЯ, 113 | ГВС ЦО |
| 111 | УРАЛЬСКАЯ, 119 | ГВС ЦО |
| 112 | УРИЦКОГО, 6 | ГВС ЦО |
| 113 | ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 37 | ГВС ЦО |
| 114 | ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 38 | ГВС ЦО |
| 115 | ХАБАРОВСКАЯ, 77 | ГВС ЦО |
| 116 | ХАРЬКОВСКАЯ, 127 | ГВС ЦО |
| 117 | ЦИОЛКОВСКОГО, 18 | ГВС ЦО |
| 118 | ШОССЕ НЕФТЯНИКОВ, 38 | ГВС ЦО |
| 119 | ЮЖНАЯ, 19 | ГВС ЦО |
| 120 | ЯНА ПОЛУЯНА, 4 | ГВС ЦО |
| 121 | ЯНА ПОЛУЯНА, 22 | ГВС ЦО |
| 122 | ЯНА ПОЛУЯНА, 34 | ГВС ЦО |
| 123 | 1-МАЯ, Д.71/1 | ГВС |
| 124 | АЙВАЗОВСКОГО, Д.114 | ГВС |
| 125 | АТАРБЕКОВА, Д.49 | ГВС |
| 126 | БЛАГОЕВА, Д.44 | ГВС |
| 127 | БОРОДИНА 18 А1 (10ЭТ) КВ. 1-45 | ГВС |
| 128 | БОРОДИНА 18 А (9ЭТ) КВ. 46-118 | ГВС |
| 129 | БРЯНСКАЯ, Д.3 | ГВС |
| 130 | БУРГАССКАЯ, Д.23 | ГВС |
| 131 | ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.28 | ГВС |
| 132 | ГРАЖДАНСКАЯ, Д.6 | ГВС |
| 133 | ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.103 | ГВС |
| 134 | ЗАВОДСКАЯ(НЕФТЕЗАВ), Д.7 | ГВС |
| 135 | ИГНАТОВА, Д.16 | ГВС |
| 136 | ИГНАТОВА, Д.39 | ГВС |
| 137 | КАЛИНИНА, Д.13 КОРП.49 | ГВС |
| 138 | КРАСНАЯ, Д.10 | ГВС |
| 139 | КРАСНАЯ, Д.11 | ГВС |
| 140 | КРАСНАЯ, Д.12 | ГВС |
| 141 | КРАСНАЯ, Д.13 | ГВС |
| 142 | КРАСНАЯ, Д.145 КОРП.1 | ГВС |
| 143 | КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, Д.75 | ГВС |
| 144 | КУБАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.52 КОРП.2 | ГВС |
| 145 | ЛАЗУРНАЯ, Д.66 | ГВС |
| 146 | ЛАЗУРНАЯ, Д.68 | ГВС |
| 147 | ЛУЗАНА, Д.17 | ГВС |
| 148 | ЛУЗАНА, Д.21 | ГВС |
| 149 | МАЯ 1-ГО, Д.262 | ГВС |
| 150 | МАЯ 1-ГО, Д.97 | ГВС |
| 151 | МИРА, Д.44 ЛИТ. А | ГВС |
| 152 | МИРА, Д.44 ЛИТ. А1 | ГВС |
| 153 | НОВАТОРОВ, Д.23 | ГВС |
| 154 | НОВОРОССИЙСКАЯ, Д.11 КОРП.А | ГВС |
| 155 | НОВОРОССИЙСКАЯ, Д.11 КОРП.Б | ГВС |
| 156 | ОДЕССКАЯ, Д.46 | ГВС |
| 157 | ПЕРЕДОВАЯ, Д.82 | ГВС |
| 158 | ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.25 КОРП.5 | ГВС |
| 159 | ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.94 | ГВС |
| 160 | ПУШКИНА, Д.5 | ГВС |
| 161 | ПУШКИНА, Д.5 | ГВС |
| 162 | СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, Д.2 | ГВС |
| 163 | СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, Д.5 | ГВС |
| 164 | СЕЛЕЗНЕВА, Д.150 | ГВС |
| 165 | СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ, Д.40 | ГВС |
| 166 | СОРМОВСКАЯ, Д.177 | ГВС |
| 167 | СОРМОВСКАЯ, Д.191 | ГВС |
| 168 | СОРМОВСКАЯ, Д.9 | ГВС |
| 169 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д.157 | ГВС |
| 170 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д.165 | ГВС |
| 171 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д.169 | ГВС |
| 172 | СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ, Д.5 | ГВС |
| 173 | СТАСОВА, Д.143 | ГВС |
| 174 | СТАСОВА, Д.150 | ГВС |
| 175 | СТАХАНОВСКАЯ, Д.16 | ГВС |
| 176 | СТАХАНОВСКАЯ, Д.24 | ГВС |
| 177 | СТРОИТЕЛЕЙ, Д.7 | ГВС |
| 178 | ТАГАНРОГСКАЯ, Д.1 | ГВС |
| 179 | ТАГАНРОГСКАЯ ЛИТЕР А, Д.1 | ГВС |
| 180 | ТУРГЕНЕВА, Д.183 | ГВС |
| 181 | ШКОЛЬНАЯ, Д.11 | ГВС |
| 182 | ЯНА ПОЛУЯНА, Д.30 | ГВС |
| 183 | 1 МАЯ, 97 | ЦО |
| 184 | 1-Й АРТЕЛЬНЫЙ ПР, 23 | ЦО |
| 185 | 1-Й ВИШНЕВЫЙ ПР, 7 | ЦО |
| 186 | 1-Й ВИШНЕВЫЙ ПР, 11 | ЦО |
| 187 | 2-Й ПЯТИЛЕТКИ, 3 | ЦО |
| 188 | 2-Й ПЯТИЛЕТКИ, 5 | ЦО |
| 189 | 2-Й ПЯТИЛЕТКИ, 6 КОРП. 1 | ЦО |
| 190 | 2-Й ПЯТИЛЕТКИ, 7 | ЦО |
| 191 | 2-Я ЛИНИЯ НЕФТЯНИКОВ, 6 | ЦО |
| 192 | 2-Я ЛИНИЯ НЕФТЯНИКОВ, 10 | ЦО |
| 193 | 3-Й ПР ОНЕЖСКИЙ, 7 | ЦО |
| 194 | 4-Я ЛИНИЯ НЕФТЯНИКОВ, 18 | ЦО |
| 195 | АТАРБЕКОВА, 24 | ЦО |
| 196 | АТАРБЕКОВА, 28 | ЦО |
| 197 | АТАРБЕКОВА, 38 | ЦО |
| 198 | АТАРБЕКОВА, 44 | ЦО |
| 199 | АТАРБЕКОВА, 54 | ЦО |
| 200 | БАЗОВСКАЯ, 87 | ЦО |
| 201 | БАЗОВСКАЯ, 89 | ЦО |
| 202 | БОРОДИНА, 18 | ЦО |
| 203 | БР.ДРОЗДОВЫХ, 14 | ЦО |
| 204 | БР.ДРОЗДОВЫХ, 16 | ЦО |
| 205 | БР.ДРОЗДОВЫХ, 27 | ЦО |
| 206 | БРЮСОВА, 18 | ЦО |
| 207 | БРЯНСКАЯ, 2 КОРП. А | ЦО |
| 208 | БУДЕННОГО, 213 | ЦО |
| 209 | ВАВИЛОВА, 15 | ЦО |
| 210 | ВАВИЛОВА, 17 | ЦО |
| 211 | ВОЛЖСКАЯ, 73 | ЦО |
| 212 | ВОЛЖСКАЯ, 75 | ЦО |
| 213 | ВОЛОДАРСКОГО, 10 КОРП. Б | ЦО |
| 214 | ВОЛОДАРСКОГО, 66 | ЦО |
| 215 | ВОРОВСКОГО, 182 | ЦО |
| 216 | ВОРОВСКОГО, 184 | ЦО |
| 217 | ВОРОВСКОГО, 186 | ЦО |
| 218 | ГАВРИЛОВА, 105 | ЦО |
| 219 | ГАГАРИНА, 59 | ЦО |
| 220 | ГАГАРИНА, 61 | ЦО |
| 221 | ГАГАРИНА, 81 | ЦО |
| 222 | ГАГАРИНА, 238 | ЦО |
| 223 | ГАГАРИНА, 240 | ЦО |
| 224 | ГАГАРИНА, 242 | ЦО |
| 225 | ГЕРЦЕНА, 182 | ЦО |
| 226 | ГЕРЦЕНА, 190 | ЦО |
| 227 | ГОГОЛЯ (ЦЕНТР ГОРОДА), 64 | ЦО |
| 228 | ЕНИСЕЙСКАЯ, 56 | ЦО |
| 229 | ЗИПОВСКАЯ, 31 | ЦО |
| 230 | КАЛИНИНА, 1 КОРП. 15 | ЦО |
| 231 | КАЛИНИНА, 13 КОРП. 41 | ЦО |
| 232 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 36 | ЦО |
| 233 | КАРЯКИНА, 10 | ЦО |
| 234 | КИРОВА, 2 | ЦО |
| 235 | КОЛХОЗНАЯ, 18 | ЦО |
| 236 | КОЛХОЗНАЯ, 20 | ЦО |
| 237 | КОЛХОЗНАЯ, 22 | ЦО |
| 238 | КОЛХОЗНАЯ, 24 | ЦО |
| 239 | КОЛХОЗНАЯ, 63 | ЦО |
| 240 | КОЛХОЗНАЯ, 65 | ЦО |
| 241 | КОЛХОЗНАЯ, 77 | ЦО |
| 242 | КОЛХОЗНАЯ, 80 | ЦО |
| 243 | КОММУНАРОВ, 49 | ЦО |
| 244 | КОММУНАРОВ, 209 КОРП. А | ЦО |
| 245 | КОММУНАРОВ, 209 КОРП. Б | ЦО |
| 246 | КОММУНАРОВ, 229 | ЦО |
| 247 | КОММУНАРОВ, 286 | ЦО |
| 248 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, 50 | ЦО |
| 249 | КОТОВСКОГО, 123 | ЦО |
| 250 | КРАСНАЯ (УЧХОЗ КУБАНЬ), 10 | ЦО |
| 251 | КРАСНАЯ (УЧХОЗ КУБАНЬ), 11 | ЦО |
| 252 | КРАСНАЯ (УЧХОЗ КУБАНЬ), 12 | ЦО |
| 253 | КРАСНАЯ (УЧХОЗ КУБАНЬ), 13 | ЦО |
| 254 | КРАСНАЯ, 21 | ЦО |
| 255 | КРАСНАЯ, 22 | ЦО |
| 256 | КРАСНАЯ, 33 | ЦО |
| 257 | КРАСНАЯ, 41 | ЦО |
| 258 | КРАСНАЯ, 43 | ЦО |
| 259 | КРАСНАЯ, 50 | ЦО |
| 260 | КРАСНАЯ, 78 | ЦО |
| 261 | КРАСНАЯ, 158 | ЦО |
| 262 | КРАСНАЯ, 165 КОРП. 1 | ЦО |
| 263 | КРАСНАЯ, 167 | ЦО |
| 264 | КРАСНАЯ, 184 | ЦО |
| 265 | КРАСНАЯ, 204 | ЦО |
| 266 | КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 232 | ЦО |
| 267 | КУЗНЕЧНАЯ, 47 | ЦО |
| 268 | КУРЧАТОВА, 4 | ЦО |
| 269 | КУРЧАТОВА, 6 | ЦО |
| 270 | ЛАЗУРНАЯ, 66 | ЦО |
| 271 | ЛАЗУРНАЯ, 68 | ЦО |
| 272 | ЛЕВАНЕВСКОГО, 57 | ЦО |
| 273 | ЛЕНИНА, 70 | ЦО |
| 274 | ЛУЗАНА, 12 | ЦО |
| 275 | МИНСКАЯ, 120 | ЦО |
| 276 | МИРА, 19 | ЦО |
| 277 | МИРА, 44 | ЦО |
| 278 | МИРА, 51 | ЦО |
| 279 | МОСКОВСКАЯ, 60 | ЦО |
| 280 | МОСКОВСКАЯ, 62 | ЦО |
| 281 | НОВГОРОДСКАЯ, 13 | ЦО |
| 282 | НОВОРОССИЙСКАЯ, 184 | ЦО |
| 283 | НОВОРОССИЙСКАЯ, 192 | ЦО |
| 284 | ОДЕССКАЯ, 40 | ЦО |
| 285 | ОЛИМПИЙСКАЯ, 4 | ЦО |
| 286 | ОЛИМПИЙСКАЯ, 6 | ЦО |
| 287 | ОРДЖОНИКИДЗЕ, 54 | ЦО |
| 288 | ОРДЖОНИКИДЗЕ, 56 | ЦО |
| 289 | ОРДЖОНИКИДЗЕ, 69 | ЦО |
| 290 | ОФИЦЕРСКАЯ, 43 | ЦО |
| 291 | ОФИЦЕРСКАЯ, 45 | ЦО |
| 292 | ОФИЦЕРСКАЯ, 48 | ЦО |
| 293 | ОФИЦЕРСКАЯ, 50 | ЦО |
| 294 | ОФИЦЕРСКАЯ, 52 КОРП. Б | ЦО |
| 295 | П.ОСИПЕНКО, 143 | ЦО |
| 296 | ПРОМЫШЛЕННАЯ, 25 КОРП. 4 | ЦО |
| 297 | РАДИО, 12 | ЦО |
| 298 | РАШПИЛЕВСКАЯ, 144 | ЦО |
| 299 | РАШПИЛЕВСКАЯ, 176 | ЦО |
| 300 | РАШПИЛЕВСКАЯ, 178 | ЦО |
| 301 | РАШПИЛЕВСКАЯ, 333 | ЦО |
| 302 | РАШПИЛЕВСКАЯ, 335 | ЦО |
| 303 | РАШПИЛЕВСКАЯ, 337 | ЦО |
| 304 | РАШПИЛЕВСКАЯ, 343 | ЦО |
| 305 | РЕЧНАЯ, 8 | ЦО |
| 306 | СВЕТЛАЯ (ПОС. ЗНАМЕНСКИЙ), 21 | ЦО |
| 307 | СЕВЕРНАЯ, 288 | ЦО |
| 308 | СЕВЕРНАЯ, 290 | ЦО |
| 309 | СЕВЕРНАЯ, 500 | ЦО |
| 310 | СЕЛЕЗНЕВА, 100 | ЦО |
| 311 | СЕЛЕЗНЕВА, 110 | ЦО |
| 312 | СЛАВЯНСКАЯ, 65 | ЦО |
| 313 | СЛАВЯНСКАЯ, 77 | ЦО |
| 314 | СЛАВЯНСКАЯ, 79 | ЦО |

| Заказчик _____________/Хайров Р.З. | Подрядчик: ______________/_________________ |
| --- | --- |