Приложение №1

к «Регламенту подачи и рассмотрения заявки на проведение конкурса»

Утверждаю:

Исполняющий Обязанности

Директора Филиала ОАО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети»

____________Скрипниченко И.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку ТМЦ

1.Заказчик: Филиал  ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети»

2.Основание: капитальный ремонт

3.Пункт доставки: г. Майкоп, ул. Гагарина 156

4.Сроки исполнения: в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания договора.

5.Гарантийный срок: 3 года с момента поставки всей партии товара.

6.Цель и назначение: Капитальный ремонт

7.Основные характеристики материалов:

| №пп | Наименование и характеристика | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Труба ТГИ ППУ ПЭ 426 с ОДК Труба изготовлена по ГОСТ 10704-91 Параметры трубы : -Диаметр: 426 мм -Стенка : 10 мм -марка стали -ст.20 Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | пог.м. | 690 |
|  | Труба ТГИ ППУ ПЭ 325 с ОДК Труба изготовлена по ГОСТ 10704-91 Параметры трубы : -Диаметр: 325 мм -Стенка : 8 мм -марка стали -ст.20 Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | пог.м. | 110 |
|  | Отвод (90º) ТГИ ППУ ПЭ 426 с ОДК Отвод выполнен по ГОСТ 30753-2001 Параметры отвода : -Диаметр: 426 мм -Стенка : 10 мм -Угол поворота - 90° Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | шт. | 8 |
|  | Отвод (90º) ТГИ ППУ ПЭ 325 с ОДК Отвод выполнен по ГОСТ 30753-2001 Параметры отвода : -Диаметр: 325 мм -Стенка : 8 мм -Угол поворота - 90° Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | шт. | 2 |
|  | Скорлупа ТГИ ППУ ПЭ 426 Скорлупа выполнена по ТУ 5768-002-27519262-97 Параметры скорлупы: -Диаметр: 426 мм -Стенка : 10 мм Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | компл. | 116 |
|  | Скорлупа ТГИ ППУ ПЭ 325 Скорлупа выполнена по ТУ 5768-002-27519262-97 Параметры скорлупы: -Диаметр: 325 мм -Стенка : 8 мм Теплоизоляция должна соответствовать ГОСТ 30732-2006 -Плотность не менее 60 кг/м³ -Водопоглащение — не более 10% -Теплопроводность Вт/мºС — не более 0,033 | компл. | 16 |
|  | Лента ДРЛ-Л (0,7х450 мм) выполнена по ТУ 2245-032-46541379-2005 - прочность при разрыве — не менее 12 Мпа - относительное удлинение при разрыве — не менее 200 % - электрическая прочность — не менее 10 кВ/мм | пог.м | 205,3 |
|  | Пластина замковая из полиэтилена Степень усадки пластины в продольном направлении, %, не более 10 Прочность связи при Т=20±5°С в месте нахлеста ленты, или при отслаивании заводского ПЭ покрытия, не менее, Н/см 5 ТУ РФ 2245-001-61412047-2011 | шт. | 132 |
|  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, ДУ 300 -служит для придания устойчивости участков трубопроводной системы от вертикальных и горизонтальных нагрузок -для ограничения перемещений | шт | 8 |
|  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей ДУ 400 -служит для придания устойчивости участков трубопроводной системы от вертикальных и горизонтальных нагрузок -для ограничения перемещений | шт. | 8 |
|  | Компенсаторы сильфонные СКУф.ППУ 1-25-400-190 | шт. | 8 |

8.Особые условия:

Обязательное наличие оригинала Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар при поставке продукции.

9.Способ поставки: Доставка Товара производится за счет Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания договора, в будние дни с 08-00 до 16-00.

10.Условия финансирования: Собственные средства.

11.Оплата выполненных работ: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 8 (восьми) месяцев с момента поставки всей партии товара.

Общая сумма договора не может превышать    8 071 323  (восемь миллионов семьдесят одну тысячу триста двадцать три) рубля, 00 копеек, (Включая НДС 18%).

Инициатор закупки:

Начальник отдела комплектации

филиала ОАО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети »                _______________  Петренко Е.Л.