Приложение № 2

к Положению об оформлении, учету заявок и технических заданий контроле их выполнения. Приказ АО АТЭК №55 от 01.03.2017 г.

Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»

_______________А.И.Ковалев.

«___»________2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от «____» _________ 2017 г.

Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго

Центр финансовой ответственности: «Транспортная» служба филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки (обоснование необходимости закупки) | Контроль за перемещением ТС и расходом автомобильного топлива. Оптимизация расходов на приобретение ГСМ |
| 2 | Наименование поставляемых товаров, (работ, услуг) | Поставка ГЛОНАСС/GPS системы (с установкой) в составе: ГЛОНАСС/GPS бортовые контроллеры мониторинга транспорта (с установкой), датчики уровня топлива (с установкой и тарировкой), с абонентским обслуживанием для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| 3 | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам предмета поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 1. ГЛОНАСС/GPS бортовые контроллеры мониторинга транспорта 1.1 Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм не более 200 х 130 х 60 1.2 Масса, кг не более 0,7 1.3 Материал корпуса Пластик ABS 2 Условия эксплуатации 2.1 Диапазон рабочих температур, °С –30...+50 2.2 Диапазон температур хранения, °С –40...+60 2.3 Относительная влажность (без образования конденсата) не более 80% 2.4 Класс защиты от пыли и влаги не менее IP65 3 Электрические параметры 3.1 Питание контроллера 6-48 В, 50 Гц 3.2 Потребляемая мощность, не более 20 Вт 3.3 Питание приборов учета (только одно одновременно) +6В, не более 150 мА +9В, не более 300 мА 3.4 Встроенная АКБ до 1200мА/ч 3.5 Сопротивление изоляции, не менее 10 МОм 4 Параметры интерфейсов 4.1 Интерфейс RS-232 - не менее 1 4.2 Интерфейс RS-485 - не менее 1 4.3 Аналоговые входные линии - не менее 1 4.4 Импульсный вход - не менее 1 4.5 Проводной интерфейс USB 2.0 для выполнения настроек, управления и передачи данных 4.6 Каналы передачи данных по GSM – SMS, GPRS, CSD 2. Датчики уровня топлива 2.1Измеряемая среда бензин, дизельное топливо 2.2 Взрывоопасные смеси по ГОСТ Р 51330.11 категории IIA, IIB, группы Т1… Т6 2.3 Цифровые интерфейсы выходного сигнала - RS-485, RS-232 2.4 Вид выходного сигнала RS-485, частотный сигнал, аналоговый сигнал, импульсный 2.5 Разрешающая способность цифрового выходного сигнала не более 0,1 % 2.6 Разрешающая способность аналогового выходного сигнала не более 0,25 % 2.7 Диапазон частотного сигнала 300... 1300 Гц 2.8 Сопротивление выхода индикатора уровня 0... 110 Ом ±10% 2.9 Уровень аварийного остатка топлива 10% ±2% 2.10 Точность измерения в рабочей области не хуже 1 % 2.11 Нелинейность характеристики не хуже 1 % 2.12 Вид взрывозащиты - искробезопасная электрическая цепь уровня «iа» 2.13 Маркировка взрывозащиты 0ExiаIIВТ6 Х 2.14 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP67 2.15 Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 класс III 2.16 Номинальное напряжение питания 9... 36 В 2.17 Потребляемый ток, не более 30 мА 2.18 Габаритные размеры не более 540х80х80 мм 2.19 Условия эксплуатации (диапазон температуры окружающей среды) - 40... +50 С 2.20 Условия эксплуатации (атмосферное давление) от 84 до 106,7 кПа 2.21 Длина измерительной части 100, 500, 750, 1000, 1500, 3000 мм 2.22 Габаритные размеры не более 540х80х80 мм 2.23 Масса датчика не более 0,5 кг 3. Абонентское обслуживание 3.1 Круглосуточный доступ к серверу спутникового мониторинга и контроля. 3.2 Информационная поддержка по вопросам эксплуатации систем мониторинга. 3.4 Сервисная и гарантийная поддержка всех компонентов системы мониторинга. 3.5 Обслуживание SIM карт. 3.6 Неограниченное количество e-mail уведомлений и отчетов. 3.7 Архивирование информации (хранение не менее 3-х месяцев, с возможностью расширения) 3.8 Техническая поддержка. 3.9 Регулярное обновление системы спутникового мониторинга. 3.10 Консультации по требованию. 3.11 Настройка прав многоуровневого доступа в систему мониторинга. 3.12 Устранение неисправностей в работе оборудования в срок не более 5 рабочих дней. 3.13 Расширенные аналитические отчеты. |
| 4 | Место поставки (выполнения работ, оказания услуг) | Оказание услуг по адресу Заказчика (Согласно Приложения № 1 к Техническому заданию) |
| 5 | Сроки (периоды) поставки (выполнения работ, оказания услуг) | Согласно Приложения 1 к Техническому заданию. |
| 6 | Место поставки (выполнения работ, оказания услуг) | г. Краснодар, ул. Селезнева № 199 |
| 7 | Документы, подтверждающие качество оказываемых услуг (проводимых работ) (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы подтверждающие исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, допуски СРО, паспорта, инструкции по эксплуатации, каталоги и т. п.). | Требования к комплектности поставляемых материалов и оборудования: комплектация инструкцией по эксплуатации или описанием необходима на каждую единицу. Обеспечение совместимости материалов и оборудования с системой мониторинга. Услуги должны соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, государственными стандартами, иными документами в области стандартизации. |
| 8 | Шефмонтаж и пусконаладочные работы | - |
| 9 | Техническое обслуживание, сервис | Требуется (Бесплатная техническая поддержка) |
| 10 | Запасные части, расходные материалы | Требуется (По возникновению необходимости) |
| 11 | Обучение сотрудников | Требуется Обучение сотрудников работе с системой мониторинга на базе ГЛОНАСС/GPS (Входит в стоимость установочного пакета) |
| 12 | Согласование административных органов, органов надзора | Не требуется |
| 13 | Прочие затраты (указать) | В стоимость договора включены все затраты поставщика, связанные с исполнением им принятых на себя обязательств, в том числе налоги, сборы, обязательные платежи, транспортные расходы, расходные материалы. |

Составил: Начальник «Транспортной» службы Толкачев Ю.В.

Тел. 299-10-10(2-99)

Начальник

транспортной службы	Ю.В.Толкачев

Приложение №1 к Техническому заданию

от «__»_________2017г.

График поставки системы мониторинга на базе ГЛОНАСС/GPS и установки ГЛОНАСС/GPS бортовых контроллеров мониторинга транспорта

| № | место выполнения работ | Сроки поставки оборудования и монтажа | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснодар ул. Селезнева 199 | С момента подписания договора до 01.10.2017 (I этап) | Система мониторинга на базе ГЛОНАСС/GPS |
| 2 | г. Краснодар ул. Селезнева 199 | С момента подписания договора до 01.10.2017 (I этап) | ГЛОНАСС/GPS бортовые контроллеры 10 комплектов, 12 датчиков уровня топлива, с программным обеспечением |
| 3 | г. Краснодар ул. Селезнева 199 | С момента подписания договора до 01.11.2017 (II этап) | ГЛОНАСС/GPS бортовые контроллеры 10 комплектов, 12 датчиков уровня топлива с программным обеспечением |
| 4 | г. Краснодар ул. Селезнева 199 | С момента подписания договора до 01.12.2017 (IIIэтап) | ГЛОНАСС/GPS бортовые контроллеры 6 комплектов, 10 датчиков уровня топлива с программным обеспечением |

График начисления ежемесячной абонентской платы за пользование системой мониторинга на базе ГЛОНАСС/GPS

| № | место выполнения работ | период выполнения работ | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснодар ул. Селезнева 199 | Один месяц с момента сдачи оборудования в эксплуатацию установленного на первом этапе | абонентская плата за пользование системой мониторинга на базе ГЛОНАСС/GPS 10 комплектов |
| 2 | г. Краснодар ул. Селезнева 199 | Один месяц с момента сдачи оборудования в эксплуатацию, установленного на первом и втором этапе | абонентская плата за пользование системой мониторинга на базе ГЛОНАСС/GPS 20 комплектов |
| 3 | г. Краснодар ул. Селезнева 199 | Десять месяцев с момента сдачи в эксплуатацию оборудования, установленного на первом, втором и третьем этапе. | абонентская плата за пользование системой мониторинга на базе ГЛОНАСС/GPS 26 комплектов |

Поставщик:                                                                                      Покупатель:

_______________________                                                            АО «АТЭК»

_______________/_________________                                         ______________/Харченко В.А

Приложение №2 к Техническому заданию

от «__» ___________2017г.

Список транспортных средств для проведения закупки системы мониторинга:

| № п/п | Марка Т С | Тип Т С | Рег. знак | Год выпуска | Марка топлива | Лимит расхода топлива на месяц, литры | Навигационное оборудование шт. | Датчик уровня топлива шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный район №1 |
| 1 | ГАЗ — 3307 АРТК | спец. Фургон | М 023 КА 23 | 1993 | АИ-92 / ДТ | 250 / 250 | 1 | 2 |
| 2 | ГАЗ — 3307 АРТК | спец. Фургон | У 524 ЕУ 23 | 1993 | АИ-92 / ДТ | 200 / 500 | 1 | 2 |
| Карасунский эксплуатационный район |
| 3 | ГАЗ — 3307 АРТК | спец. Фургон | Т 087 КУ 23 | 2003 | АИ-92 / ДТ | 300 / 250 | 1 | 2 |
| Эксплуатационный район № 5 |
| 4 | ГАЗ — 3309 АРТК | спец. Фургон | Н 645 РН 93 | 2006 | Д. Т. | 200 / 300 | 1 | 2 |
| Аварийная — диспетчерская служба ( АДС ) |
| 5 | ГАЗ — 3309 АРТК | спец. Фургон | С 697 ОС 123 | 2014 | Д. Т. | 200 / 1000 | 1 | 2 |
| 6 | ГАЗ — 3309 АРТК | спец. Фургон | Т 023 РО 123 | 2015 | Д. Т. | 200 / 1000 | 1 | 2 |
| 7 | КАМАЗ — 65115 N | грузовой самосвал | С 130 ЕЕ 123 | 2012 | Д. Т. | 1600 | 1 | 1 |
| 8 | КАМАЗ — 65115-А4 КС — 55713-1 | автокран | К 831 ОТ 123 | 2014 | Д. Т. | 600 / 1200 | 1 | 1 |
| 9 | МАЗ — 642508-233 | сед. тягач с КМУ | У 547 ЕН 123 | 2012 | Д. Т. | 600 / 600 | 1 | 1 |
| 10 | CATERPILLAR — 422F | экскаватор | КО 8767 23 | 2014 | Д. Т. | 1300 | 1 | 1 |
| 11 | CATERPILLAR — 422F | экскаватор | КО 8768 23 | 2014 | Д. Т. | 1300 | 1 | 1 |
| 12 | CATERPILLAR — 422F | экскаватор | КО 8769 23 | 2014 | Д. Т. | 1300 | 1 | 1 |
| ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА |
| 13 | ГАЗ — 3309 АРТК | спец. Фургон | Н 643 РН 93 | 2008 | Д. Т. | 200 / 1000 | 1 | 2 |
| 14 | ГАЗ — 3309 АРТК | спец. Фургон | Н 644 РН 93 | 2006 | Д. Т. | 200 / 1000 | 1 | 2 |
| 15 | ЗИЛ — 431610 | грузовой бортовой | А 725 АА 123 | 1991 | АИ — 92 | 600 | 1 | 1 |
| 16 | ГАЗ-САЗ - 35071 | грузовой самосвал | А 862 УМ 161 | 2014 | Д. Т. | 500 | 1 | 1 |
| 17 | ГАЗ-САЗ - 35071 | грузовой самосвал | Х 113 ОС 123 | 2014 | Д. Т. | 500 | 1 | 1 |
| 28 | КАМАЗ — 53605 КС — 45726-4 | автокран | Е 031 ОТ 93 | 2008 | Д. Т. | 300 / 900 | 1 | 1 |
| 19 | КАМАЗ — 65117 КС — 45717А | автокран | С 453 ЕЕ 123 | 2012 | Д. Т. | 600 / 1200 | 1 | 1 |
| 20 | МАЗ — 5337 КС — 35715 | автокран | С 900 АВ 123 | 1997 | Д. Т. | 300 / 900 | 1 | 1 |
| 21 | Чайка Сервис 2784 FD | бортовой с КМУ | С 696 ОС 123 | 2014 | Д. Т. | 400 / 200 | 1 | 1 |
| 22 | ЭО — 2101Б | экскаватор | УС 17 83 23 | 2008 | Д. Т. | 900 | 1 | 1 |
| 23 | ЭО — 2101 | экскаватор | УС 79 74 23 | 2006 | Д. Т. | 900 | 1 | 1 |
| 24 | МТЗ — 82 МП | Трактор мотопомпа | КМ 20 75 23 | 1999 | Д. Т. | 800 | 1 | 1 |

Поставщик:                                                                                     Покупатель:

_______________________                                                            АО «АТЭК»

_______________/_________________                                         ______________/Харченко В.А.